Příloha č. 1

Technická specifikace dopravního automobilu s nákladním přívěsem

- 1. Předmětem technických podmínek je pořízení nového dopravního automobilu v provedení „Z" (základním), kategorie podvozku 1, pro silniční provoz", s celkovou hmotností do 3500 kg (dále jen „DA") a nákladního přívěsu.

- 2. Technická životnost DA je nejméně 20 let, a to při běžném provozu u jednotky požární ochrany s ročním kilometrovým průběhem do 10000 km. Po celou tuto dobu je DA plně funkční.

- 3. Pro výrobu DA se používá pouze nový, dosud nepoužitý automobilový podvozek, který není v době převzetí vozidla kupujícím starší 18 měsíců, a pro účelovou nástavbu jsou použity pouze nové a originální součásti.

- 4. Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do DA splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).

- 5. DA splňuje technické podmínky stanovené:

- a) předpisy pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení DA včetně výjimek, které jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II (technický průkaz),

- b) vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších předpisů,

- c) vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů, a dále uvedené technické podmínky.

- 6. Kabina osádky DA

- 6.1. Kabinou osádky se rozumí prostor první řady sedadel, kterou tvoři sedadla pro velitele, pro strojníka a pro jednoho hasiče, druhé řady sedadel pro tři hasiče a třetí řady sedadel pro tři hasiče, nebo tři evakuované osoby při plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva. Druhá a třetí řada sedadel je jednoduše demontovatelná.

- 6.2. Sedadla jsou orientována po směru jízdy.

- 6.3. Kabina osádky je jednoprostorová, nedělená a je vybavena třemi dveřmi, z nichž nejméně jedny jsou posuvné.

- 6.4. Kabina osádky je vybavena

- - analogovou radiostanicí kompatibilní s typem Mototurbo DM 2600 VHF, výrobce Motorola (tento typ zaveden u JPO) a příslušnou střešní anténou, které pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel). Analogová radiostanice splňuje parametry dle bodu 4 Přílohy č. 1, vyhlášky č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, včetně tlačítkového mikrofonu umožňujícího uživatelsky zadat jednu sekvenci selektivní volby.

- - digitálním terminálem kompatibilním s typem TPM 900, výrobce Airbus Defence & Space (tento typ zaveden u JPO), včetně montážní sady s příslušnou střešní anténou, které pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel). Digitální terminál splňuje parametry dle §1, odst. 2, písm. a) vyhlášky č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany.

- 6.5. Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční radiostanice kompatibilními s typem DP 1400, výrobce Motorola, úchyty pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel).

- 6.6. Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty 12 V DC pro ruční svítilny kompatibilními s typem Survivor, výrobce Streamlight, úchyty pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel).

- 6.7 Kabina osádky je vybavena klimatizační jednotkou a druhým výměníkem topeni, topením nezávislým na chodu motoru a jízdě o tepelném výkonu nejméně 4 kW

- 6.8 DA je vybaven nejméně airbagem řidiče a spolujezdce

6.9 Kabina osádky je dále vybavena:

- autorádiem s handsfree Bluetooth,

-  v dosahu sedadla spolujezdce (velitele) dvěma samostatnými automobilovými zásuvkami s napětím 12 V a elektrickým proudem každé nejméně 8 A trvale napojenými na zdroj a dvěma zásuvkami USB s elektrickým proudem každé nejméně 2 A trvale napojenými na zdroj pro případné napojení nabíjecích prvků mobilních telefonů,

- kamerou pro sledování provozu před DA, včetně držáku, paměťové karty a napájecí zásuvky napojené na zdroj po otočení kličku zapalování do první polohy Záznam kamery je aktivován v přivedením napájecího napětí a deaktivován jeho odpojením Kameru pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel)

- v dosahu sedadla velitele dobíjecím úchytem tabletu pro tablet typ Galaxy TAB 57 FE 5G, výrobce Samsung (tento typ zaveden u JPQ) Pro napájení tabletu je použito samostatně jištěné (SA) přípojné místo. Tablet pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel)

7. Podvozek DA

7.1 DA je konstruován v hmotnostní třídě L. Největší technicky přípustná hmotnost DA je nejvíce 3500 kg.

7.2 Výška vnitřního prostoru DA je nejméně 1850 mm (měřeno od podlahy po obložení stropu DA).

7.3 S ohledem na provoz DA v kopcovité krajině je pro DA použit automobilový podvozek se jmenovitým měrným výkonem nejméně 25 kW na 1000 kg největší technicky přípustné hmotnosti DA.

7.4 DA je konstruován s uspořádáním náprav 4x4.

7.5 DA je vybaven zařízením proti blokování provozních brzd typu ABS nebo obdobným zařízením. Obě nápravy jsou osazeny koly vybavenými pneumatikami konstruovanými pro provoz na sněhu a ledu

7.6. s označením 3PMSF (alpský štít").

7.7. Součástí dodávky je náhradní kolo s pneumatikou, které je dodáno samostatně příbalem. DA je vybaven veškerým příslušenstvím potřebným pro výměnu kola a další povinnou výbavou motorových a přípojných vozidel stanovenou právním předpisem.

7.8. DA je v prostoru místa nástupu strojníka (řidiče) do DA vybaven zásuvkou pro dobíjení a konzervaci akumulátorových baterií 230 V typu Rettbox, výrobce Marechal Electric (tento typ zaveden u JPO), součástí dodávky je inteligentní nabíjecí zařízení. Součástí dodávky je příslušný protikus.

7.9. DA je vybaven dvěma zásuvkami pro připojení požárních světlometů 12 V. Zásuvky umístěné vně karoserie mají krytí nejméně IP 54.

7.10. Osvětlení prostoru okolo DA je zajištěno LED zdroji neoslňujícího bílého světla umístěnými vně na bocích a zadní straně DA

7.11. DA je v zadní části vybaven LED světelným zařízením v provedení alej" vyzařujícím světlo oranžové barvy a tvořeným nejméně 5 svítilnami (každá s nejméně 3 diodami). Světelné zařízení umožňuje pracovat nejméně ve 3 režimech-směrování vlevo, výstražný mód a směrování vpravo. Ovládací prvky a signalizace činnosti jsou umístěny v dosahu sedadla řidiče. Zapojení světelného zařízení znemožňuje jeho užití za jízdy DA

7.12. DA je vybaven tažným zařízením typu ISO-50X pro připojení požárního přívěsu kategorie 02 o celkové hmotnosti nejméně 2000 kg. Součástí dodávky je redukce 13/7 pin.

7.13. DA je dále vybaven:

- centrálním zamykáním s dálkovým ovládáním,

- předními elektricky ovládanými okny,

- posuvnými okny v prostoru druhé řady sedadel,

- elektricky ovládanými a vyhřívanými vnějšími zpětnými zrcátky,

- předními lapači nečistot,

- zadními lapači nečistot,

-  LED světlomety pro denní svícení,

- couvací kamerou,

- gumovými koberci na podlaze.

8. Zavazadlový prostor DA

8.1. Zavazadlový prostor DA je přístupný dveřmi na zadní straně karosérie a při uložení předepsaného rozsahu požárního příslušenství: a) umožňuje uložení zavazadel v počtu shodném s počtem sedadel s velikostí každého nejméně 1201 a hmotností nejméně 30 kg, b) má využitelné rozměry nejméně 1000 x 700 mm ve výšce 900 mm od podlahy. Nejmenší rozměr musí být dodržen v celé výšce od podlahy, tedy od 0 až do 900 mm. V zavazadlovém prostoru jsou nejméně čtyři kotvicí body s tažnou silou každého nejméně 3 KN.

8.2. Zavazadlový prostor je od kabiny osádky oddělen přepážkou.

8.3. Zavazadlový prostor je vybaven plně výsuvným vodorovným prvkem.

8.4. DA není vybaven zabudovaným zařízením prvotního zásahu, motorovou stříkačkou ani požárním čerpadlem. DA je vybaven střešním nosičem s nosnosti nejméně 100 kg pro uložení zavazadel. Střešní nosič je tvořen nejméně 3 příčníky a pochozí plošinou s bočnicemi pro uložení zavazadel. Vstup na střechu

8.5 je zajištěn žebříkem s neklouzavou úpravou, vyrobeným z korozivzdorných materiálů. Žebřík je upevněn na zadních dveřích vpravo.

8.6. Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností

9. Barevná úprava, značení, nápisy

9.1 Pro barevnou úpravu DA je použita bílá barva odstínu RAL 9003 podle vzorníku RAL 841 GL nebo obdobná barva (celková barevná definice 6E ≤ 3 od etalonu) a červená barva RAL 3020 podle vzorníku RAL 841 GL nebo obdobná barva (celková barevná definice 6E ≤3 od etalonu). Bilý vodorovný retro reflexní pruh je umístěn po obou stranách karoserie DA v celé její délce.

9.2 Na obou bočních stranách karosérie je v celé délce bílého zvýrazňujícího pruhu umístěno liniové značení v barvě žluté. Výška bílého zvýrazňujícího pruhu je nejméně 200 mm a nejvíce 350 mm, včetně výšky liniového značení.

9.3. V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ", ve druhém řádku je uveden název obce PRAHA 8".

9.4. Na přední části karosérie kabiny osádky je umístěn nápis „HASIČI" o výšce písma 100 až 200 mm.

9.5 Veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy.

10. Zvláštní výstražné zařízení

10.1. Zvláštní výstražné zařízení umožňuje reprodukci mluveného slova. Jeho světelná část je na DA provedena v souladu s TP-STS/20-2019, a to ve 2 samostatných celcích: a) hlavní část (dále jen světelné zařízení), a b) doplňkové svítilny

10.2. Všechny prvky světelné části zvláštního výstražného zařízení mají čiré kryty.

10.3. Světelné zařízení je tvořeno rampou o délce rovnající se nejméně 3/5 šířky střechy DA. Rampa je vybavena rohovými moduly zajišťujícími vykrytí potřebného vyzařovacího úhlu 360° a nejméně 2 přímými moduly – každý s nejméně 3 diodami pro zvýšení intenzity vyzařovaného světla ve směru jízdy. Není-li z důvodu konstrukčního provedení DA nebo umístění vybavení zabezpečena viditelnost vyzařovacích úhlů rampy ze 360° ve vzdálenosti 20 m od ní (ve výšce 1 m nad zemí), musí
být světelné zařízení DA tvořeno i dalšími výstražnými svítilnami pro dokrytí, rampou ne vykrytých, úhlů. Světelné zařízení vyzařuje dle bodu 11, písm. b) TP-STS/20-2019* v režimu dvoj záblesk (R65) Rampa může být vybavena ochranným prvkem proti zachycení větví.

10.4. DA je na přední straně kabiny osádky pod předním oknem vybaven 1 párem doplňkových svítilen (každá svítilna s nejméně 6 diodami). Doplňkové svítilny vyzařují dle bodu 17 TP-STS/20-2019* v režimu dvoj záblesk (R65). Doplňkové svítilny nejsou synchronizovány se světelným zařízením.

10.5. Doplňkové svítilny na přední straně kabiny osádky a přímé moduly v rampě pro zvýšení intenzity vyzařovaného světla ve směru jízdy lze v případě potřeby současně vypnout samostatným vypínačem na ovládacím panelu ZVZ

10.6. Všechny světelné části ZVZ jsou provedeny pro dvě úrovně svítivosti-DEN/NOC homologace podle EHK 65, třída 2. Musí být zapojeny tak, aby na změnu intenzity okolního osvětlení reagovaly vždy jako celek, a to automaticky, nebo prostřednictvím ovladače umístěného v dosahu řidiče.

10.7. Ovládací prvky ZVZ jsou umístěny v dosahu řidiče.

10.8. Reproduktor ZVZ je umístěn tak, aby jeho vyzařování ve směru jízdy nebylo zásadním způsobem omezeno konstrukčními prvky, karosérií a výbavou DA. Samostatný reproduktor může být nahrazen dvojici paralelně zapojených a sfázovaných reproduktorů (o nejméně stejných elektrických a akustických parametrech soustavy jako u samostatného reproduktoru).

11. Požární příslušenství

DA je vybaven následujícími položkami požárního příslušenství:

| Název požárního příslušenství | Počet kusů/párů | Dodá zadavatel (kupující) | Dodá dodavatel (prodávající) |
| --- | --- | --- | --- |
| Nástroj ruční vyprošťovací | 1 | 0 | 1 |
| Nůž (řezák) vyprošťovací, na bezpečnostní pásy | 2 | 0 | 2 |
| Páska vytyčovací, červenobílá, délka 500 m | 1 | 0 | 1 |
| Prostředky první pomoci (lékárna v batohu/kufru) podle TP-TS/08-2016* v rozsahu povinné výbavy pro kategorii 2 | 1 | 0 | 1 |
| Přístroj hasicí CO2, přenosný, s hasicí schopností 89B | 1 | 0 | 1 |
| Přístroj hasicí práškový, přenosný, s hasicí schopností 34A a zároveň 183B | 1 | 0 | 1 |
| Radiostanice ruční typu DP 1400 VHF, výrobce Motorola (tento typ zaveden u JPO) | 2 | 0 | 2 |
| Rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní, nejméně 100 ks balení, materiál nitril, podle ČSN EN 455 | 1 | 0 | 1 |
| Světlomet požární 12 V, v provedení LED, se světelným tokem nejméně 1300 lm, IP nejméně 3 m pro napojení na elekotroinstalaci DA | 2 | 0 | 2 |
| Svítilna ruční akumulátorová s dobíjecím akumulátorem typu Survivor, výrobce Streamlight (tento typ zaveden u JPO), v provedení LED a s certifikátem ATEX do zóny 0 | 2 | 0 | 2 |

*Technické podmínky vydané MV-GR HZS ČR jsou veřejně dostupné ke stažení na webových stránkách: www.htscr.cz/clanek/katalog-vydanych-technickych-podminek-pozarni-techniky-a-vecnych- prostredku.aspx

12. Přívěs nákladní (dále jen „PN").

12.1. Součástí dodávky DA výrobcem DA (dodavatelem) je přívěs nákladní kategorie 01 (dále jen „PN").

12.2. PN splňuje požadavky předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz), a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách.

12.3. PN má největší technicky přípustnou hmotnost 750 kg a užitečnou hmotnost nejméně 500 kg.

12.4. PN je vybaven: a) ložnou plochou o rozměrech nejméně 2000 x 1100 mm, b) ložnou plochou s nejméně 4 kotvícími body v podlaze pro upevnění nákladu, c) na oji manipulačním opěrným kolečkem, d) stabilizačními podpěrami poblíž rohů ložné plochy – nejméně dvě vzadu, e) nejméně dvěma zakládacími kliny.

12.5. Ložná plocha PN je vybavena zadním sklopným čelem a pevnými bočnicemi o výšce nejméně 300 mm a plachtou o celkové světlé výšce mezi ložnou plochou a plachtou nejméně 1300 mm.

12.6. Rám podvozku PN je vyroben z žárově zinkované oceli. Podlaha PN je z voděodolného protiskluzového materiálu.

12.7. Pro barevnou úpravu PN je použita plachta v jasně červené barvě. Bilý vodorovný retro reflexní zvýrazňující pruh je umístěn po obou stranách PN v celé jeho délce. Na obou bočních stranách PN je v celé délce bílého zvýrazňujícího pruhu umístěno liniové značení v barvě žluté. Výška bílého zvýrazňujícího pruhu je nejméně 200 mm a nejvíce 350 mm, včetně výšky liniového značení.

12.8. Na zadní části PN je umístěn nápis HASIČI" o výšce písma 100 až 200 mm.

12.9. Nápis „HASIČI" o výšce písmen 100 až 200 mm je umístěn na obou bocích PH, v horní části poblíž svislé osy PN.

12.10. Veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy.