Specifikace požadovaných služeb:

- Internetová připojení se zajištěním IP bezpečnosti – poskytnutí zajištění datového připojení k síti Internet pro objekty ÚMČ Praha 8, poskytování technické podpory těchto služeb a poskytování služeb uvedených v níže uvedené specifikaci.

- Zajištění IP Bezpečnosti pro Internetová připojení VPN, provoz a správa firewallu s bezpečnostními funkcemi NGF (Next generation firewall) pro potřeby ÚMČ Praha 8 – poskytnutí zajištění datového propojení VPN mezi objekty ÚMČ Praha 8, poskytování technické podpory těchto služeb a poskytování služeb uvedených v níže uvedené specifikaci.

- Správa veřejné WiFi sítě v objektech ÚMČ Praha 8 – zajištění podpory pro provoz vnitřní a venkovní bezdrátové WiFi sítě, která umožňuje připojení k síti Internet a systémům ÚMČ Praha 8

Parametry poskytované služby:

1) Internetová připojení se zajištěním IP bezpečnosti

- Datová konektivita do sítě Internet (24/7)

- Poskytování statistik o provozu jednotlivých bodů

- Synchronní připojení

- Bez omezení FUP nebo množství přenesených dat

- blokování pokročilých malware a aplikačních útoků,

- integrovanou prevenci narušení,

- blokování rizikových aplikací,

- informace o bezpečnostních hrozbách,

- technické řešení vyvíjející se dle bezpečnostních hrozeb,

- intrusion Detection and Prevention System (IDS/IPS), který dokáže včas identifikovat pokus o kompromitaci zařízení v síti a útok zastaví.

- Nepřetržitý dohled prvků (firewallů), sběr provozních údajů a jejich měsíční reporting

- Technická podpora pro MČ Praha 8 (24/7)

- SLA minimálně 99,95%

- Provoz a správa firewallu s bezpečnostními funkcemi na koncových bodech NGF (Next generation firewall)

Specifikace lokalit uvedených služeb:

| Lokalita | Internetové připojení minimální kapacita |
| --- | --- |
| Bulovka 10,12 – Praha 8 | 200 Mbps |
| Burešova 1151 - Praha 8 | 50 Mbps |
| Klapkova 26/3 Praha 8 | 50 Mbps |
| Křižíkova 167/50 – Praha 8 | 50 Mbps |
| Křižíkova 290/48 – Praha 8 | 50 Mbps |
| Mazurská 484/2 – Praha 8 | 200 Mbps |
| Mirovická 1282/6 – Praha 8 | 50 Mbps |
| Na Košince 502/1(OBKŘ) - Praha 8 | 100 Mbps |
| Nekvasilova 625 - Praha 8 | 100 Mbps |
| Primátorská 539/34, Praha 8 | 20 Mbps |
| S.K.Neumanna 2475 – Praha 8 | 50 Mbps |
| Taussigova 1172/1 – Praha 8 | 50 Mbps |
| U Meteoru 147/6, Praha 8 | 1024 Mbps |
| U Meteoru 29/3, Praha 8 | 20 Mbps |
| U Synagogy 2/236, Praha 8 | 200 Mbps |
| Zenklova 35/1, Praha 8 | Sdílené s lokalitou U Meteoru 147/6 |

2) Zajištění IP bezpečnosti pro Internetová připojení VPN, provoz a správa firewallu s bezpečnostními funkcemi NGF (Next generation firewall)

- Datová konektivita (24/7)

- Poskytování statistik o provozu jednotlivých bodů

- Synchronní připojení

- Bez omezení FUP nebo množství přenesených dat

- Podpora QinQ

- Technická správa koncových prvků umožňující šifrovaný přenos, které jsou umístěny v lokalitách uživatele a jsou v jeho majetku. Technická správa zahrnuje pravidelnou kontrolu stávající konfigurace, a to včetně kontrol aktualizací a provádění aktualizací.

- blokování pokročilých malware a aplikačních útoků,

- integrovanou prevenci narušení,

- blokování rizikových aplikací,

- informace o bezpečnostních hrozbách,

- technické řešení vyvíjející se dle bezpečnostních hrozeb,

- intrusion Detection and Prevention System (IDS/IPS), který dokáže včas identifikovat pokus o kompromitaci zařízení v síti a útok zastaví.

- Nepřetržitý́ dohled prvků (firewallů), sběr provozních údajů a jejich měsíční reporting

- Technická podpora pro MČ Praha 8 (24/7)

- SLA minimálně 99,95%

Specifikace lokalit uvedených služeb:

| Lokalita | VPN – Minimální kapacita |
| --- | --- |
| Bulovka 10,12 – Praha 8 | 100 Mbps |
| Burešova 1151 - Praha 8 | 50 Mbps |
| Čimická 61, Praha 8 (Centrální archiv) – U Meteoru 6, Praha 8 (Centrála) | 200 Mbps |
| Klapkova 26/3 Praha 8 | 50 Mbps |
| Křižíkova 167/50 – Praha 8 | 50 Mbps |
| Křižíkova 290/48 – Praha 8 | 50 Mbps |
| Mazurská 484/2 – Praha 8 | 100 Mbps |
| Mirovická 1282/6 – Praha 8 | 50 Mbps |
| Nekvasilova 625 - Praha 8 | 300 Mbps |
| S.K.Neumanna 2475 – Praha 8 | 50 Mbps |
| Taussigova 1172/1 – Praha 8 | 50 Mbps |
| Těšínská 4, Praha 8 (KD Krakov) - U Meteoru 6, Praha 8 (Centrála) | 200 Mbps |

3) Správa veřejné WiFi sítě v objektech ÚMČ Praha 8

- Technická správa koncových prvků a koncových prvků WiFi, které jsou ve vybraných lokalitách v majetku MČ Praha 8. Technická správa zahrnuje pravidelnou kontrolu stávající konfigurace, a to včetně kontrol aktualizací a provádění aktualizací.

- Nepřetržitý dohled sítě (24/7), sběr provozních údajů pro proaktivní monitoring

- Poskytování statistik o provozu jednotlivých bodů

- Technická podpora pro MČ Praha 8 (24/7)

Specifikace lokalit uvedených služeb:

| Lokalita | Veřejná WiFi |
| --- | --- |
| Klapkova 26/3 Praha 8 | ANO |
| Na Košince 502/1(OBKŘ) - Praha 8 | ANO |
| Nekvasilova 625 - Praha 8 | ANO |
| U Meteoru 676/8, Praha 8 | ANO |
| U Meteoru 19/10, Praha 8 | ANO |
| U Meteoru 147/6, Praha 8 | ANO |
| Zenklova 35/1, Praha 8 | ANO |