Požadavky na konvektomat (specifikace):

- Plynový konvektomat dle DIN 18866

-

- Kapacita komory: min 20 x GN 1/1Rozměry a hmotnosti

- Rozměry (š x v x h)

- Varný systém (korpus) 877 x 1807 x 847 mm

- Varný systém (kompletní) 877 x 1872 x 913 mm

- Varný systém s obalem 1008 x 2043 x 1013 mm

- Maximální pracovní výška nejvyššího

- zásuvu*

- ≤ 1,60 m

- Hmotnost do 273 kg

- Příkon zkapalněný plyn/zemní plyn 42 kw

- Elekticky příkon 1Nac 230V

- * při použití stojanového vozíku RATIONAL typ 20-1/1 s 20 z

- Vnitřní a vnější materiál z ušlechtilé oceli dle DIN 1.4301

- Podélný zásuv vhodný pro gastronádoby 1/1, 1/2, 1/3, 2/3a 2/8, s roztečí min. 63mm

minimální energetické ztráty a nejnižší prostorové nároky při otevření a natočení

dvířek.

- Boilerový vyvíječ páry

- Tři obousměrné inteligentní ventilátory pro perfektní rovnoměrnost pečení

- Min 6 bodová teplotní vpichová sonda

- Inteligentní regulace klimatu s měřením, nastavením a regulací vlhkosti s přesností na jedno

procento

- Integrovaný bezúdržbový systém odlučování tuků bez přídavného tukového filtru

- Plně automatické mytí varného prostoru a odvápnění boileru pomocí ekologické bez fosfátové

chemie.

- Integrovaná ruční sprcha s automatickým navíjením a nastavitelnou funkcí rozprašování a

vodního paprsku

- Barevný TFT displej 10,1“ s vysokým rozlišením

- Centrální ovládací kolečko s možností stlačení sloužící k úpravě nastavení a potvrzení

- Dvířka s trojitým odvětrávaným sklem, dvě výklopné vnitřní tabulky (pro snadné

čištění) se speciální vrstvou odrážející teplo

- LED osvětlení varného prostoru a zásuvů – úsporné, s dlouhou životností a nevyžadující

údržbu

- Schválení pro provoz bez dozoru dle podmínek např.KIWA

- Integrovaná WIFI pro připojení konvektomatu k systému zaznamenávaní dat HACCP

- Individuální programování. Min. 1000 programů obsahujících min. 20 kroků

- Certifikat Energy Star, nebo obdobný

- HKI certifikát

Výše uvedená technická specifikace je minimální požadovaný standard stanovený zadavatelem

zakázky.

Součástí dodávky je:

- Doprava na místo plnění

- Umístění, montáž, zapojení (vč. rozvodů), odzkoušení

- Zaškolení obsluhy certifikovaným kuchřem

- Bezplatný záruční servis po dobu záruční doby

Podmínky plnění zakázky:

- Zadavatel požaduje záruční lhůtu minimálně v délce 24 měsíců

- Servis v záruční době bude dodavatelem poskytnut vždy nejdéle do 24 hodin od nahlášení

závady kupujícím - s ohledem na provoz ZŠ požaduje zadavatel, aby servisní středisko

prodávajícího bylo max do 50 km od místa plnění

- Záruční servis a dopravu technika na místo po dobu záruční Ihůty hradí prodávající

- Dodavatel dodá při předání veškeré doklady nutné k uvedení zařízení do provozu