Technická specifikace předmětu veřejné zakázky malého rozsahu

Specifikace pro Implementační a migrační služby

Zadavatel požaduje dále implementační a migrační služby pro dodané HW vybavení. Implementační a migrační služby budou zajištěny technickým týmem uchazeče, u něhož předpokládáme složení minimálně z Technického specialisty, Implementačního specialisty, Systémového integrátora a Architekta IT.

Takto složený technický tým musí být schopen zajistit implementační práce minimálně v rozsahu uvedeném níže:

-	Předimplementační analýza současného stavu DMZ

-	Zahoření HW vybavení včetně upgradu firmwaru na nejnovější verzi

-	Dovoz a zapojení HW vybavení na místo určené zadavatelem

-	Implementace HW vybavení do stávající infrastruktury zadavatele

-	Propojení a nastavení HW vybavení se stávající LAN infrastrukturou

-	Propojení a nastavení HW vybavení se stávající SAN infrastrukturou

-	Propojení a nastavení HW vybavení se stávajícím Firewall řešením

-	Příprava HW vybavení pro virtualizaci serverů na platformě VMware

-	Zprovoznění HW vybavení jako celku

-	Testování funkčnosti

-	Plánování migračního procesu DMZ do nového prostředí v součinnosti se zadavatelem

-	Zahájení migrace DMZ do nového prostředí v součinnosti se zadavatelem

-	Testování funkčnosti migrovaného DMZ

-	Akceptace řešení

-	Zaškolení obsluhy zadavatele

-	Zpracování protokolárního výstupu jednotlivých rolí s uvedením souhrnu prací, jejich trvání a jakým způsobem byly provedeny

Uchazeč dále uvede seznam technického týmu, zahrnující jméno a příjmení, telefon, e-mail a roli, kterou bude zastávat v rámci implementačních a migračních služeb při dodávce nového HW vybavení.

Pro tyto účely vyplní uchazeč tabulku uvedenou níže. Pro každou z rolí bude uveden počet MD, které bude jednotlivý specialista vykonávat a jejich cenu v Kč bez DPH za 1MD a celkovou sumu za všechny MD.

|  | Počet MD | Cena za 1MD v Kč bez DPH | Cena celkem v Kč bez DPH | Cena celkem v Kč s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Technický specialista |  |  |  |  |
| Implementační specialista |  |  |  |  |
| Systémový integrátor |  |  |  |  |
| Architekt IT |  |  |  |  |
| Cena celkem v Kč bez DPH |  |  |  |  |

Seznam realizačního týmu

| Funkce | Jméno, příjmení | Email | Mobil |
| --- | --- | --- | --- |

(doplní dodavatel)

Technická specifikace požadavků na HW vybavení

Blade-chassis (1ks)

| Parametr | Požadovaná hodnota |
| --- | --- |
| Form Factor a vnitřní uspořádání | Typ chassis – RACK max. 5U, pro přístup ke všem komponentám není nutné nářadí, barevně značené hot-plug vnitřní komponenty. Chassis musí být konvertovatelné pro volně stojící umístění mimo rack. |
| Počet serverových pozic | Chassis lze osadit min. 4x dvouprocesorovým serverem |
| Diskový subsystém | Chassis musí být osazeno minimálně 25x2,5“ disků SSD, SAS nebo NLSAS. Požadujeme hot-plug disky. Šasi musí podporovat možnost rozšíření o expanzní boxy s duálním řadičem. Osazené disky musí být typu SAS 12Gbps s kapacitou minimálně 1.2TB a rychlostí otáček 10 000rpm. |
| Diskový řadič | 8-mi portový interni PCIe Redundantní zapojení dvou řadičů ve failover režimu. Min. 1GB cache+NVRAM podpora min. 25 SAS nebo NLSAS nebo SSD hot-plug disků podpora min. RAID - 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 Kapacitně rozšřitelný za běhu Změna RAIDu za běhu (RLM) Automatické obnovení rekonstrukce disků po výpadku napájení Kontrola konzistence logických disků Podpora šifrovaných disků Rychlá inicializace virtuálních disků Průběžná kontrola fyzických disků Min. 64 logických disků, 64TB LUN Uložení konfigurace na discích Podpora S.M.A.R.T. Globální a/nebo dedikovaný hot spare disk(y) s reverzním přepočítáním automatický rebuild |
| Síťové rozhraní | Požadujeme osazení výměnným modulem Ethernetového switche 10Gbps, minimálně 16x Interní port pro servery a 4x externí 10GbE SFP+, 2x 1GbE RJ45 |
| Napájení | Min. čtyři Hot-Plug redundantní síťové napájecí zdroje min. 1600W s možností nastavení limitů výkonu a spotřeby v BIOSu v redundantním zapojení 2+2 |
| Uživatelská rozhraní | minimálně 2x USB VGA port sériový port vestavěný LCD display indikující základní informace o systému (min. IP adresa, model, chybové stavy, atd.), který navíc umožňuje nastavit a zobrazit IP adresu na ethernet adaptéru pro konfiguraci systému integrovaný KVM switch |
| Rozšiřující sloty | Min. 8x PCIe Gen 2/3, dynamicky alokovatelné k serverům, karty: Ethernet 1Gbit, 10Gbit, CNA Fibre Channel 8Gbit/16Gbit SAS 6Gbps/12Gbps GPGPU PCIe SSD Flexibilní mapování PCIe slotů k serverům. |
| Dopňkové karty do slotů | Pro mapovatelné sloty PCIe, požadujeme dodání 4 ks karet: 2x Ethernet karta, DualPort 10GbE SFP+ 2x FC karta, DualPort FC8 s MMF optikou ve všech portech |
| Management a vzdálená správa | Vyžadována je schopnost monitorovat a spravovat sestavu out-of-band bez nutnosti instalace agenta do operačního systému. Management serveru nezávislý na operačním systému poskytující následující management funkce a vlastnosti: Přístup přes web nebo CLI Redundantní zapojení management karet Sériový port Řízení napájecích zdrojů a ventilátorů Sledování a vyhodnocování příkonu v reálném čase Posílání alertů přes email a SNMP Podpora SNMP v1 a v2c Podpora telnet/SSH NTP Řízený upgrade firmware zálohování MAC a WWN hodnot jednotlivých serverů pro případ jejich výměny bez dopadu na SAN zónování a MAC konfigurace možnost napojení na centrální dohledový systém výrobce s funkcí automatického generování servisní události |
| Záruka a podpora | Požadujeme min. 3 roky, poskytována přímo výrobcem nebo dodavatelem zařízení. Započetí servisního zásahu nejpozději do 4 hodin po nahlášení závady v místě instalace Dostupnost podpory 24 hodin denně, 365 dní v roce. Podpora automatického hlášení závady a otevření incidentu Proaktivní monitoring a návrhy aktualizací SW vybavení chassis Možnost sledování servisních reportů prostřednictvím internetu Aktualizace systému dostupné min. po dobu záruky zdarma, nabízené přehledně v servisním portálu po zadání sériového čísla Možnost prodloužení podpory na celkových 84 měsíců |

Blade-servery (2ks)

| Parametr | Požadovaná hodnota |
| --- | --- |
| Typ zařízení | Server typu blade, osaditelný do výše popsaného chassis |
| Procesor | Dual CPU systém, s publikovaným výsledkem pro nabídnutý typ serveru a CPU na stránkách http://www.spec.org s minimálním výsledkem: SPECint2006_Rate, Baseline: min. 1070 bodů SPECfp2006_Rate, Baseline: min. 780 bodů |
| Paměť | Min. 256GB, typu DDR4 s taktem 2400MT/s, s možností zvýšení kapacity na min. 384GB při použití 32GB DDR4 modulů |
| Pevné disky | Server musí být osazen dvojicí elektronických médií (neotáčivých) pro integraci hypervisoru s minimální kapacitou 16GB každý, tyto musí být ve vzájemné redundanci. |
| RAID řadič | Pokud média pro hypervisor tento nevyžadují, pak nepožadujeme RAID řadič |
| IO rozhraní | Server bude osazen PCI-e dualport 10GbE kartou typu LOM, s možností budoucí výměny |
| Management serveru | Servery musí disponovat kompletním out-of-band managementem: port musí podporovat VLAN konfiruraci IP adresa pro vzdálený management musí být na serveru jednoduše nastavitelná a zjistitelná bez potřeby připojování klávesnice a monitoru (z předního ovládacího panelu chassis nebo nahráním dávky z USB paměti) prostřednictvím tohoto managementu musí být server přístupný v režimu KVM-over-IP s možností připojení remote médií (CDROM, USB, ISO), včetně podpory remote boot z takto připojených prostředků management serveru musí být 100% agentless (není potřeba služba, driver do provozovaných OS) nejenom pro monitorování ale i pro update biosů nebo firmwarů HW. k serveru je k dispozici od výrobce konzole/SW pro vzdálený dohled typu "1:many", asset management, FW patch management a power management |
| Záruka a podpora | Požadujeme min. 3 roky, poskytována přímo výrobcem nebo dodavatelem zařízení. Započetí servisního zásahu nejpozději do 4 hodin po nahlášení závady v místě instalace Dostupnost podpory 24 hodin denně, 365 dní v roce. Podpora automatického hlášení závady a otevření incidentu Proaktivní monitoring a návrhy aktualizací SW vybavení serveru Možnost sledování servisních reportů prostřednictvím internetu Aktualizace systému dostupné min. po dobu záruky zdarma, nabízené přehledně v servisním portálu po zadání sériového čísla Možnost prodloužení podpory na celkových 84 měsíců |